MUSIDORA

Digital LED Dimmer

Model 2RGB - 9..24V - 5A

Инструкция по эксплуатации

ГОСТ Р                                                                    Краснодар, 2012 г.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Рабочее напряжение: Масса (нетто): Масса (брутто): Размеры (В х Ш х Г): Размеры упаковки (В х Ш х Г): Рабочий диапазон температур: Управляющий вход: Управляющий выход: Управляющий сигнал: Значение IP | 9 - 24В постоянного тока 0,28 кг 0,37 кг 160 х 90 х 60 мм 180 х 100 х 77 мм От +3 до +45°C HU3 или 3-х контактный разъем WF3 или 3-х контактный разъем DMX 512/1990 IP21 |

# 1. Введение

Благодарим вас за покупку диммера Musidora ©.

Musidora — светодиодный диммер с управлением по DMX, который снабжен выходами постоянного тока с регулируемым напряжением (максимальный ток каждого выхода – до 5А при напряжении 9-24В). Благодаря этому, устройство может использоваться для питания широкого класса декоративных и архитектурных светодиодных источников. Musidora использует общий положительный (+) выход на +9-24В и 6 регулируемых отрицательных (–) выходов, обозначенных R (красный), G (зеленый) и B (синий).

| Основные особенности диммера Musidora: Управление по DMX 512 Гальваническая развязка на входе DMX512 Регулировка яркости методом ШИМ Управление двумя независимыми прожекторами RGB 6 каналов DMX512 Установка на DIN рейку Максимальный ток каждого выхода 5А Ключ на минус питания, общие RGB LED кластеров аноды на + питания |
| --- |
| Комплектация В комплектацию диммера Musidora 1 диммер 1 соединитель DMX к следующему диммеру 1 руководство пользователя |
| Дополнительные принадлежности |  |
| Кабель Розетка шнуровая WF3 - XLR 3 «папа» |  |
| Кабель Розетка шнуровая WF3 - XLR 3 «мама» |  |
| Тройник 2 вилки HU3 и розетка WF3 |  |
| Блок питания 12В 5А |  |

Примечание:

ознакомьтесь с настоящим руководством перед установкой устройства.

# 2. Правила эксплуатации

Внимание! Данное устройство предназначено только для профессионального использования.

Ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед включением и установкой данных устройств питания. Соблюдайте приведенные ниже инструкции и обращайте внимание на все предупреждения в данном руководстве.

Защита от поражения электрическим током: Отключайте устройство от электросети перед его установкой, демонтажем или обслуживанием. Убедитесь в правильности всех подключений. Используйте источники питания, соответствующие техническим нормам эксплуатации данного помещения. Не эксплуатируйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажности. Любое обслуживание устройства должно производиться только квалифицированным персоналом.

Предотвращение ожогов и пожаров Обеспечьте наличие свободного пространства (50мм) вокруг устройства. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла. Не устанавливайте устройство в местах с едкой атмосферой, в огнеопасных или взрывоопасных местах. Не модифицируйте устройство, не устанавливайте детали, не рекомендованные производителем. Не эксплуатируйте устройство, если температура окружающего воздуха превышает 45°С. Эксплуатируйте устройство в хорошо проветриваемых помещениях.

Меры предосторожности, связанные с возможным падением устройства Убедитесь, что все внешние кожухи и монтажное оборудование надежно закреплены. Не допускайте нахождения людей под местом проведения работ при установке/демонтаже устройства.

# 3. Установка

В этом разделе описывается установка диммера  Musidora и его подключение.

3.1 Установка диммера

Диммер Musidora можно установить несколькими способами.

Его можно поставить на DIN рейку или установить при помощи монтажных отверстий.

3.2 Подключение к электросети

Убедитесь, что к электросети не подключены никакие другие устройства.

- Используйте блок питания постоянного тока с выходным напряжением, совместимым с используемым светодиодным устройством (например, для подключения RGB LED BOX необходимо использовать блок питания 230 VAC – 12 VDC: 230В переменного тока –> 12В постоянного тока).

- Найдите 2-х полюсный блок клемм спереди устройства.

- Подключите положительный (+) выход блока питания к положительной входной клемме (V+) диммера.

- Подключите отрицательный (–) выход блока питания к отрицательной входной клемме (V+) диммера.

Подключите кабель заземления вашего блока питания к клемме «земля» диммера.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что используемые провода рассчитаны на подключаемую нагрузку. Не подключайте два и более диммера Musidora к одному Блоку Питания. Это может привести к повреждению диммера. Убедитесь, что нагрузка не превышает 5А на выход. Если Вы желаете использовать диммер с максимальной загрузкой, необходимо (+) питания и (+) прожекторов соединить извне диммера с помощью клемных соединителей.

- Найдите разъемы (+ R G B) спереди устройства.

- Подключите общий + (положительный) контакт светодиодного устройства к клемме V+ диммера. Затем подключите красный – (отрицательный) контакт к выходной клемме с маркировкой R. Повторите этот шаг для зеленого и синего цветов.

* ВНИМАНИЕ! Данные значения применимы, если длина соединительных кабелей не превышает 15 метров. Из-за контактного сопротивления максимальные количества соответствуют разным устройствам. Если необходимо подключить большее количество устройств, можно использовать более одной линии, или, в некоторых случаях, можно подавать питание на оба конца электрической линии.

Подключение к устройству

Убедитесь, что ничего из используемых устройств не подключено к электросети!

Всегда подключайте диммер Musidora в середине цепи подключаемых устройств, так чтобы к каждому выходу была подключена одинаковая нагрузка.

Еще один способ подключения – запитать устройство с двух сторон. Установите диммер рядом с центром группы прожекторов и используйте для подключения к концам устройства два 4-х контактных кабеля.

# 4.1 Управление DMX

- Убедитесь, что блок питания отключен от электросети.

- Подключите контроллер DMX 512 к используемому диммеру при помощи стандартного 3-х полюсного DMX-кабеля. Этот кабель необходимо подключить к выходу DMX-контроллера, и к входу DMX первого диммера. Убедитесь в правильности подключения DMX-контроллера, подключение описывается ниже. Вы можете подключить до 32 диммеров Musidora или других DMX-устройств. Если вы хотите использовать более 32-х устройств под управлением DMX-контроллера, вам потребуется использовать активный DMX-сплиттер и настроить каждый из его выходов, как описано выше.

| ФУНКЦИЯ | Данные + (горячий) | Данные – (холодный) | Земля (GND) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XLR 3 конт. | 3 | 2 | 1 |  |
| XLR 5 конт. | 3 | 2 | 1 |  |
| RJ11 конт. | 2 | 3 | 1 |  |

- Теперь необходимо задать адрес диммера при помощи блока переключателей сбоку устройства.

Положения каждого переключателя приведены ниже (используется двоичная система задания адреса).

| Номер переключателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение переключателя | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | x |  |  | = вкл. |
| Адрес = 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = выкл. |
| Адрес = 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес = 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес = 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Функции каналов:

| Канал | Значение | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | Красный (Red) 0-100% |
| 2 | 0-255 | Зеленый (Green) 0-100% |
| 3 | 0-255 | Синий (Blue) 0-100% |
| 4 | 0-255 | Красный (Red) 0-100% |
| 5 | 0-255 | Зеленый (Green) 0-100% |
| 6 | 0-255 | Синий (Blue) 0-100% |

- Используйте DMX-заглушку для выхода DMX последнего диммера Musidora.

- Включите питание диммера.

Схема подключения

Габаритные размеры

Гарантийные обязательства.

Цифроаналоговый преобразователь соответствует утвержденному образцу. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям ГОСТ Р (см. Декларацию о соответствии) при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации Цифроаналогового преобразователя составляет 5 лет со дня  продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии даты продажи и печати магазина в гарантийном талоне - гарантийный срок  исчисляется со дня выпуска устройства управления световым лучом Изготовителем. Если Цифроаналоговый преобразователь был продан по безналичному расчету, гарантийный срок исчисляется от даты отпуска в товарной накладной. В течение гарантийного  срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт  изделия в случае нарушения работоспособности. Выполнение гарантийных обязательств производит торгующая фирма или производитель. Гарантийные обязательства не выполняются в случае неправильной эксплуатации прибора. Постарайтесь зарегистрировать Ваш новый продукт на сайте www.musidora.ru непосредственно после покупки и внимательно прочитайте гарантийные обязательства. Если Световой пульт куплен не у дилера, регистрация поможет Вам получить официальную гарантию на сайте компании www.musidora.ru. Для регистрации написать письмо на адрес musidora@rambler.ru и указать дату и место покупки. Мы хотим, чтобы при возникновении неисправности в Вашем пульте она была устранена как можно быстрее. Пожалуйста, свяжитесь непосредственно с дилером, у которого Вы приобрели это устройство. Если поблизости нет дилера, Вы можете обратиться непосредственно в наш филиал. Список с контактными адресами филиалов Вы найдёте в конце инструкции по эксплуатации или на сайте  www.musidora.ru. Спасибо.

Внесение изменений в конструктов осуществляется без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид прибора могут отличаться от содержащихся в документе технических данных или изображений Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображённые здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков. ИП Богданов не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведённые в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами и не имеют права связывать заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения ИП Богданов.

Свидетельство о приемке

Цифроаналоговый преобразователь соответствует требованиям ГОСТ Р (см. Декларацию о соответствии) и признано годным к эксплуатации.

Серийный номер не предусмотрен.

Дата выпуска август 2012 г.

Дата продажи _______________________________